## Slide 1
어디든 전기차 충전 어댑터
Anywhere electric vehicle adapter
목적 및 배경
팀명 : IOthing
팀원 : 유영학,최준혁, 손영준,홍민희
지도교수 : 박남홍
조선대학교
배경
EU는 탄소 배출 감축 방안으로 2035년 내연기관 판매 금지 정책을 진행할 예정이고 전 세계 완성차 업체들은 이에 맞추어 전기차 개발과 판매에 집중하고 있지만 전기차 보급 대수에 비해서 전기차 충전소는 부족한 실정이다. 특히 큰 문제로 공용 주차 공간에서 220V 단자를 통해 무단으로 전기차를 충전, 공용전기요금이 많이 발생하게 되어 공용전기를 사용하는 사람들 간에 마찰이 생길 뿐 아니라 이를 추적하는 데에도 어려움이 있다. 우리는 전기차 충전소의 인프라를 넓히고 도전(盜電) 행위를 막기 위해 ‘어디든 전기차 충전어댑터’를 만들었다.
시스템 구성도 & 기능설명
응용분야
기대효과
충전소 부지를 확보하고 배선 작업을 할 필요 없이 220V 단자만 있다면 충전소를 쉽게 구축하여 빠르게 인프라를 확장할 수 있어 충전 문제로 고민하고 있는 소비자의 전기차 인식을 개선 할 수 있다.
외부에 노출된 220V 단자를 통해 허락되지 않은 사용자가 사용하지 못하도록 하여 도전 현상을 방지할 수 있다.
전기차 충전 용도로만 사용되는 주차공간이 필요 없기 때문에 충전 완료 시 자리를 비워야 하는 번거로움이 줄어들어 충전 스트레스를 줄일 수 있다.
‘어디든 전기차 충전 어댑터’의 결제 시스템을 통해 다수에게 전기를 공유하여 다양한 용도로 전기를 활용할 수 있다.
목적
- 220V 단자를 활용하여 어디서든 간편하게 전기차 충전소를 구축
- 전력차단 기능으로 허가된 사용자만 접근 하게하여 도전행위를 방지
- 전력 측정센서로 얻은 데이터로 정확한 전력사용량을 앱을 통해 확인
- 전력 사용량 만큼 NFC를 활용한 간편결제 시스템을 활용, 제공자와 사용자간
공정한 거래를 이루어 냄
NFC 결제
- 사용자가 애플리케이션을 통해 공급받을 전력양를 설정, NFC 결제 기능을 통해 결제한 뒤 DB에 연결된 ‘어디든 전기차 충전 어댑터’의 전력 측정 센서를 통해 설정한 양만큼 전기를 공급합니다.
전력사용량 측정
- ‘어디든 전기차 어댑터’를 통해 제공한 전력량을 DB에 연동하여 사용자와 관리자가 실시간으로 사용량을 확인할 수 있습니다.
전기차 산업 분야
- 쉽게 전기차 충전 인프라를 구축하여 전기차 충전시장을 확대할 수 있습니다.
신재생에너지 분야
- 신재생에너지 발전으로 얻은 전기를 생산지역에서 바로 소비, 활용도를 높일 수 있습니다.
공유 전기 분야
- 다중이용시설이나 공동 주택과 같은 곳에서 공유 전기 시장에서의 활용도를 높일 수 있습니다.
NFC 리더
스마트폰에 내장되어 있는 NFC기능을 활용하거나 NFC카드와의 접촉으로 사용자의 포인트로 간편 결제가 진행됩니다.
전력차단 회로
허가되지 않은 사용자가 전기를 사용하지 못하도록 아두이노로 제어되는 전력 차단회로가 작동하게 됩니다.
어디든 전기차 충전 어댑터
전력사용량 측정
전력 측정 센서를 통해 현재 출력되는 전력량을 계산합니다.
DB
사용자 및 관리자 데이터를 서버에 저장하여 관리합니다.
사용자
관리자
회원가입
번호판 입력으로 간편 가입을 통해 서비스를 사용할 수 있습니다.
현재 충전량 표시
전력 측정 센서로 얻은 정보를 통해 현재까지
공급받은 전력량을 확인할 수 있습니다.
충전소 맵
서버와 연동되어 있는 어댑터의 위치를 지도 서비스를 통해 확인할 수 있습니다.
고장 신고
고장 확인 시 관리자의 빠른 조치가 이뤄질 수 있도록 고장 신고를 할 수 있습니다.
전력 관리
충전기 관리자는 전력 공급을 앱을 통해서 통제할 수 있습니다.
고장 알림
비정상적인 접근이 감지되거나 사용자가 신고한 정보를 확인하여 신속한 대처가 가능하게 합니다.
전력사용량, 수입 확인
데이터베이스에 입력된 정보를 통해 현재까지 공급한 전력 사용량과 수입액을 확인할 수 있습니다.
도전 행위 방지
설치방법의 간편화
결제 간편화
전력 사용의 투명성
주요기능